# Приложение №1

к муниципальному

контракту № ______

от __________2010г.

# Техническое задание на выполнение работ по

реконструкции торцовых стен жилого дома, находящейся

по адресу: Ленинградская область, Кировский район,

д.Сухое, д.№1.

| №п/п | Наименование работ | Еденица измерен. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы (включая комплектацию материалов, оборудования и строительных лесов, а также демонтаж металлических элементов, водосточных труб и других инженерных коммуникаций). |
| 2. | Проверка прочности основания | метр кв. | 30,00 |  |
| 3. | Установка строительных лесов | метр кв. | 240,00 |  |
| 4. | Грунтовка поверхности | метр кв. | 240,00 |  |
| 5. | Приклеивание теплоизоляционных плит клеевым раствором-клей-1440кг. | метр куб. | 13,75 |  |
| 6. | Механическое крепление термоизоляции к основанию (дюбель-гвоздь) | Шт. | 2400,00 |  |
| 7. | Приклеивание армирующего слоя- сетки из стеклоткани, утопленной в клеевой раствор-1440кг. | метр кв. | 278,00 |  |
| 8. | Обработка основания (армирующего слоя) грунтовкой-52,8кг. | метр кв. | 240,00 |  |
| 9. | Нанесение тонкого штукатурного слоя-960кг. | метр кв. | 240,00 |  |
| 10. | Обработка основания грунтовкой -52,8кг. | метр кв. | 30,00 |  |
| 11. | Нанесение краски на штукатурное покрытие как окончательного слоя-148,8кг. | метр кв. | 30,00 |  |
| 12. | Установка открытия парапетов металлом (оцинкованная сталь) | метр кв. | 11,00 |  |
| 13. | Демонтаж строительных лесов и уборка мусора | метр куб. | 18,00 |  |