# Приложение №1

к муниципальному

контракту №______

от _________ 2010г.

# Техническое задание

# на выполнение работ по  замене теплотрассы отТК-1 до жилого дома №19

# в деревне Сухое

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы(вскрытие теплотрассы) разработка грунта экскаваторами и вручную | Куб. м. | 144,4 | Восстановление элементов благоустройства при нарушении |
| 2. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | Кв.м. | 80,0 |  |
| 3. | Демонтаж трубопровода Ф57мм участками по 5 м. | м | 165,0 |  |
| 4. | Очистка нижних лотков непроходных каналов от грунта при снятых трубах | Куб. м. | 15,0 |  |
| 5. | Прокладка трубопровода Ф57мм в ППУ ПЭ изоляции, труба ГОСТ 8732-78 | м | 165,0 |  |
| 6. | Демонтаж задвижек Ф50мм | Шт. | 6 |  |
| 7. | Установка задвижек с фланцами Ф 50мм | Шт. | 6 |  |
| 8. | Монтаж отводов Ф57мм в ППУ ПЭ изоляции | Шт. | 20,0 |  |
| 9. | Установка спускников | Шт. | 2,0 |  |
| 10. | Восстановление кирпичной кладки тепловой камеры (кирпич белый силикатный, цемент) | Шт. кг | 200,0 100,0 |  |
| 11. | Земляные работы (засыпка теплотрассы) | м3 | 144,4 |  |
| 12. | Планировка грунта, восстановление элементов благоустройства | м2 | 122,0 |  |

Примечание: работы выполняются в объеме СНиП. Подрядчик представляет всю исполнительную документацию, в том числе сертификаты на материалы, исполнительную схему.

Глава администрации                                                                                       Бармина О.В.