# Приложение№1

# К муниципальному контракту №_____

# От ________________________________

# Техническое задание

на выполнение работ по  установке узлов учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах в жилых домах№1, №3, находящихся по адресу: Ленинградская область, Кировский район  д.Сухое.

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж УУТЭ, который включает в себя установку следующего оборудования | шт | 2 | Использовать распределительную гребенку Ду 300 |
| 1.1. | ПРЭМ(Преобразователь расхода исполнение «сэндвич») | щт | 4 | Диаметр определить в проекте |
| 1.2. | Монтажный комплект для ПРЭМ | шт | 4 | Диаметр соответственно |
| 1.3. | КТПТР-05(термометры сопротивления подобранная пара) | Компл. | 2 | L=98мм, 100П «Логика» |
| 1.4. | Т=150С (термометр спиртовой) | шт | 8 | Т=150С, L=100мм |
| 1.5. | ООО»Метер»(манометр технический) | шт | 4 | 0-10 кгс/см |
| 1.6. | Кран 3-х ходовой под манометр Ду15 | шт | 12 | ПБ18бк |
| 1.7. | СПТ-943.1(вычислитель количества тепла) | шт | 2 | «Логика» |
| 1.8. | Блок питания 10ВР220-12 | шт | 4 |  |
| 1.9. | Датчик давления МИДА-ДИ | Шт. | 4 |  |
| 1.10. | GSM-модем | шт | 2 | Simens NS35 |
| 1.11. | Антена | шт | 2 | 905GSM FME |
| 1.12. | Кабель | шт | 2 | RS232 |
| 1.13. | Блок питания 12В/500mA | шт | 2 | SM29/TS35 |
| 1.14. | Автоматический выключатель | шт | 4 | ВА47-29 6А |
| 1.15. | Щит для прибора | шт | 2 |  |
| 2. | Грунтовка метал. поверхностей | п/м | 2 |  |
| 3. | Гидравлические испытания |  |  |  |
| 4. | Восстановление теплоизоляции |  |  |  |